# ВВЕДЕНИЕ

Генеральный план сельского поселения Покровский сельсовет муниципального района Федоровский район Республики Башкортостан выполнен в соответствии:

- с муниципальным контрактом №08 от 27.05.2014г., заключенным между ГУП Институт «Башагропромпроект» и Администрацией муниципального района Федоровский район Республики Башкортостан;

- с техническим заданием на разработку документа территориального планирования «Генеральный план сельского поселения Покровский сельсовет муниципального района Федоровский район Республики Башкортостан с подготовкой инженерных изысканий (с созданием топографической основы)»;

- с Градостроительным кодексом РФ №190-ФЗ;

- с Инструкцией о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации генеральный план  является документом территориального планирования и определяет назначение территорий сельского поселения, исходя из социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территории, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений.

Основанием для разработки проекта генерального плана территории сельского поселения является необходимость решения органами местного самоуправления вопросов местного значения и реализации муниципальных полномочий в соответствии с положениями Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительного кодекса Российской Федерации, других федеральных законов и иных нормативных правовых актов.

Основные положения функционального и планировочного развития сельского поселения Покровский сельсовет опирались на следующие существующие и перспективные приоритеты градостроительного развития Федоровского района:

- снижение неравномерности в уровнях социального и экономического развития муниципального образования за счет перераспределения деловой и градостроительной активности зон населенных пунктов сельского поселения;

- концентрация градостроительной активности в зонах планируемого размещения объектов капитального строительства областного, районного и муниципального значения;

- повышение качества сельской среды до уровня современного жилого образования с развитой экономической, социальной, инженерной и транспортной инфраструктурой.

При разработке данного проекта использовались следующие документы:

- исходные данные, предоставленные Администрацией сельского поселения Покровский сельсовет муниципального района Федоровский район Республики Башкортостан;

- Схема территориального планирования муниципального района Федоровский район Республики Башкортостан, выполненная ЗАО Проектный институт «Башкиргражданпроект в 2013г.;

- Инвестиционный паспорт МР Федоровский район Республики Башкортостан, 2012г.;

Проект разработан на топографической съемке, выполненной ООО «СпецСнабСбыт», г.Уфа в 2014г.

Проект рассчитан на реализацию в два этапа:

-  1 очередь строительства до 2024 года;

-  расчетный срок до 2034 года.

Этапы работы над Генеральным планом сельского поселения

Покровский сельсовет муниципального района

Федоровский район Республики Башкортостан:

I этап – аналитический:

- анализ современного использования территорий;

- анализ природных условий (инженерно-геологические процессы, климат, природные ресурсы);

- анализ состояния окружающей среды;

- анализ динамики численности населения, его демографической структуры;

- анализ социально-экономического положения (производственного комплекса, инженерно-транспортной структуры, социальной);

II этап – операционный:

- выявление природных и планировочных ограничений  для застройки территорий;

- прогноз численности населения и его структура;

- прогноз динамики производства, занятости, развития инфраструктуры;

- прогноз пространственного развития населенных пунктов сельского поселения;

- прогнозы системных функций, связей, структуры центров, природных комплексов;

III этап – проектный:

- разработка территориально-планировочной и структурной схемы развития - модели транспортного и планировочного каркаса сел;

- функциональная структура территорий.

Реализация и финансовое обеспечение проектных решений

Генеральный план сельского поселения Покровский сельсовет муниципального района Федоровский район Республики Башкортостан является основным документом для осуществления всех видов строительства. План реализации проекта утверждается главой местной Администрации. Постоянный контроль за выполнением проекта позволяет выявить недостатки и своевременно принять необходимые меры к их устранению.

Меры по реализации проекта:

- при рассмотрении республиканскими организациями предложений министерств и ведомств по размещению объектов необходимо руководствоваться планировочными решениями проекта;

- при размещении промышленных предприятий необходимо размещать предприятия, связанные с обслуживанием населения и уже сложившихся отраслей промышленности;

-  следует обратить особое внимание на решение природоохранных вопросов;

-  регулировать развитие сельского поселения в пределах возможностей, обеспечить качественные изменения в развитии сельского поселения, а именно: развитие сферы обслуживания, изменение характера застройки, уровня инженерного оснащения и благоустройства, улучшение санитарно-гигиенической обстановки, усиление межселенных связей.

Важной задачей для Администрации района становится решение вопроса обеспеченности населения жильем и культурно-бытовыми учреждениями, обеспечение приближения к нормам Республиканских нормативов градостроительного проектирования Республики Башкортостан «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан» 2008г., в первую очередь, максимальное приближение к населению комплексов учреждений повседневного культурно-бытового обслуживания и концентрация в центрах и подцентрах периодического обслуживания учреждений эпизодического пользования. Следует осуществлять строительство жилых домов, наиболее полно отвечающих условиям жизни сельского поселения, последовательно осуществлять инженерное оборудование и благоустройство, реконструкцию дорог общего пользования и другие меры по улучшению условий жизни, быта и труда.

# I. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОКРОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ, ПРОБЛЕМ И НАПРАВЛЕНИЙ

# ЕЕ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ

# ПРИРОДНЫЕ И КЛИМАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕРРИТОРИИ

Территория сельского поселения Покровский сельсовет расположена в северо-западной части Федоровского района. С юго-запада территория ограничена землями  Оренбургской области, с северо-запада землями Стерлибашевского района, с востока землями сельского поселения Теняевский сельсовет, с юга землями сельского поселения Гончаровский сельсовет.

1.1.Климат

Климат Федоровского района континентальный с недостаточным увлажнением. Основное количество осадков приходится на осенние и зимние месяцы, сильная засуха ежегодно повторяется в мае-июне месяцах. Преобладающими ветрами являются южные и юго-западные. Зима суровая, малоснежная.

Климатическая характеристика приводится по данным метеостанции Федоровка, ТСН 23-357-2004 РБ «Климат Республики Башкортостан» (2001г.), СНиП 23-01-99 «Строительная климатология».

Климатические параметры холодного периода года

- Температура воздуха наиболее холодных суток, 0С

обеспеченностью 0,98							- 41

обеспеченностью 0,92							- 38

- Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, 0С

обеспеченностью 0,98							- 38

обеспеченностью 0,92							- 35

- Температура воздуха обеспеченностью 0,94, 0С			- 19

- Абсолютная минимальная температура воздуха, 0С		- 37

- Средняя суточная амплитуда температуры воздуха

наиболее холодного месяца, 0С					7,4

- Продолжительность, суточная и средняя температура

воздуха, 0С, периода со средней суточной температурой

воздуха

< 00 продолжительность/сред. температура			161/-8,7

< 80 продолжительность/сред. температура			211/-5,6

< 100 продолжительность/сред. температура			228/-4,5

- Средняя месячная относительная влажность воздуха

наиболее холодного месяца, %					80

- Средняя месячная относительная влажность воздуха

в 15 ч. наиболее холодного месяца, %				78

- Количество осадков, мм за ноябрь-март				212

- Повторяемость направления ветра, % за XII-II/III-IV

С										3/8

СВ										4/9

В										6/9

ЮВ										8/9

Ю										20/17

ЮЗ										34/25

З										17/17

СЗ										5/6

- Максимальная из средних скоростей ветра по румбам

за январь, м/с

С										8,3

СВ										9,0

В										7,0

ЮВ										8,6

Ю										9,6

ЮЗ										8,5

З										7,5

СЗ										6,6

- Средняя скорость ветра, м/с за три наиболее холодных

месяца									5,3

- Максимальная глубина промерзания почвы, см, раз:

- в 10 лет									 113

- в 50 лет									 151

Климатические параметры теплого периода

- Барометрическое давление						976,2

- Температура воздуха, обеспеченностью:

0,99										30,5

0,98										27,7

0,96										25,8

0,95										25,0

- Средняя максимальная температура воздуха наиболее

теплого месяца, 0С							26,0

- Абсолютная максимальная температура воздуха, 0С		38

- Средняя суточная амплитуда температуры воздуха

наиболее теплого месяца, 0С						12,5

- Среднемесячная относительная влажность воздуха

наиболее теплого месяца, %						66

- Среднемесячная относительная влажность воздуха

в 15 ч. наиболее теплого месяца					52

- Количество осадков за апрель-октябрь, мм			338

- Суточный максимум осадков, мм					53

- Средняя продолжительность охладительного

периода, дни								 63

- Средняя температура охладительного периода, 0С		19,3

- Минимальная из средних скоростей ветра за

июль, м/с									0,0

- Повторяемость направлений ветра за июль-август, %

С										13

СВ										11

В										10

ЮВ										7

Ю										9

ЮЗ										16

З										21

СЗ										13

- Преобладающее направление ветра

за июнь-август								З

- Среднее число дней с росой за год					53

Средняя месячная и годовая температура воздуха, 0С

- Январь					- 12,3

- Февраль					- 11,9

- Март						- 6,1

- Апрель					+ 4,2

- Май						+ 13,0

- Июнь						+ 18,5

- Июль						+ 19,5

- Август					+ 17,0

- Сентябрь					+ 11,2

- Октябрь					+ 4,0

- Ноябрь					- 5,7

- Декабрь					- 10,6

- Год						+ 3,4

Средняя скорость ветра (год) по направлениям, м/с

Север					4,1

Северо-восток				3,8

Восток					2,9

Юго-восток				4,0

Юг						5,1

Юго-запад					5,1

Запад					4,3

Северо-запад				4,0

Значения климатических параметров:

- суммарная солнечная радиация (прямая и рассеянная) за год на горизонтальную поверхность при безоблачном небе – 5867 МДж/м2;

- среднее число дней с температурой менее -30ºС достигает 0,3 дней, с температурой менее -20ºС – 9,2 дней;

Опасные погодные явления:

Сильные снегопады

Максимальное число дней СС снегопадами интенсивностью 20мм и более за промежуток времени 12 часов и менее – 2 дня.

Сильные метели

Максимальное число дней с метелями продолжительностью 12ч и более при скорости ветра 15 м/с и более – 2 дня.

Климатические условия для рассеивания вредных примесей

По районированию территории России по метеорологическим условиям рассеивания территория Предуралья Башкортостана относится к зоне с повышенным потенциалом загрязнения атмосферы (ПЗА), которая характеризуется низкой рассеивающей способностью атмосферы.

Неблагоприятные для рассеивания метеорологические условия обуславливают повышение уровня загрязнения. Наибольшее влияние на рассеивание примесей оказывает режим ветра и температуры.

Накоплению примесей в воздухе населенных пунктов и увеличению загрязнения способствует:

1. Слабый ветер в сочетании с приподнятой температурной инверсией.

2. Приземные инверсии и штиль, затрудняющие вертикальный воздухообмен.

3. Высокая температура воздуха и слабый ветер.

4. Туманы.

5. Опасное направление и скорость ветра (4 – 7 м/сек.).

При низких источниках выбросов повышенный уровень загрязнения воздуха отмечается при слабых ветрах (0 - 1 м/сек) за счет скопления примесей в приземном слое. При слабом ветре концентрация примесей может увеличиваться на 30 -70 %, чем при других скоростях.

Наибольшую опасность с точки зрения загрязнения атмосферы представляют условия застоя воздуха, т.е. сочетание инверсии со слабыми ветрами. В условиях застоя воздуха особую опасность представляют низкие и неорганизованные источники, выбросы которых могут также значительно влиять на загрязнение воздушного бассейна даже небольшого населенного пункта.

Повторяемость приземистых инверсий в годовом распределении от общего числа наблюдений составляет 34 %, а приподнятых инверсии – 44 % (в целом по Республике Башкортостан).

По сезонам года инверсии распределены довольно равномерно. Мощность и интенсивность приземистых инверсий составляет 0,3-0,6 км и 2-6 ºС. Максимум наблюдается зимой (0,5-1 км и 5-10 ºС), минимум – летом.

Климатические условия для строительства

По климатическому районированию территории России для строительства территория сельского поселения относится к  1В климатическому подрайону. Расчетная температура для проектирования отопления -350 С (температура самой холодной пятидневки обеспеченностью 0,92). Продолжительность отопительного периода (со среднесуточной температурой воздуха <8°С) 211 дней.

1.2. Рельеф

Территория Федоровского района расположена в предуральской степной зоне Республики Башкортостан. Рельеф района характеризуется большой расчленённостью и сложностью форм. Уклоны местности на пашне от 1 до 5 градусов, реже встречаются участки с уклонами до 7 градусов, преобладают склоны южных, юго-западных, юго-восточных, северных и северо-западных экспозиций.

Бугульмино-Белебеевская возвышенность расположена на юго-западе территории района. Восточная граница возвышенности на большом протяжении проводится по основанию уступа высотой до 150м, на юго-востоке возвышенность постепенно переходит в отроги Общего Сырта. Для Бугульминско-Белебеевской возвышенности характерны платообразные поверхности междуречий, разделенных глубокими (до 150-200м) долинами рек. Абсолютные отметки водоразделов 400-450м, местами 483м. Долины рек субмеридиального направления каньонообразные, субширотного - резко асимметричные, с крутым склоном южной экспозиции.

В основном, территория района по условиям рельефа пригодна для механизированной обработки полей и уборки урожая с применением сложных сельскохозяйственных машин и орудий.

Территория в целом благоприятна для градостроительного освоения за исключением крутых склонов водоразделов, оврагов и закарстованных участков. Абсолютные отметки на проектируемой территории колеблются от 200м до 450м. Глубина залегания грунтовых вод обычно не превышает 10м.

# 2.  ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ  СТРОЕНИЕ

Территория Федоровского района расположена на Бугульминско-Белебеевской возвышенности. Основанием для возведения зданий и соружений на водоразделах являются элювиально-делювиальные неоген-четвертичные отложения в виде суглинков мощностью до 1,5-4,0м с включением щебня, известняков и песчаников.

# 3. ГИДРОГРАФИЯ

Гидрологическая сеть Федоровского района относится к бассейну р.Волги. Основными водными артериями являются реки Дема, Ашкадар, Салмыш, Сухайля, Большой Изяк, имеются родники.

Русла рек извилистые, дно глинистое и глинисто-песчаное, часто заиленное, берега обрывистые, осыпающиеся. Встречаются известняки и гипсы, перекрытые песчано-глинистыми грунтами. Почва - карбонатные черноземы. Залесенность территории 10%. Распаханность около 60-70 %. Питание, преимущественно, снеговое. Режим рек: ледостав в первой декаде ноября, толщина льда до 10 см, а у берегов - до 20-25 см . Часто, после оттепелей, образуются наледи, увеличивающие толщину льда и уменьшающие его прочность. Вскрытие льда происходит в начале апреля. Ледоход 1-2 дня. К середине апреля приурочен максимум половодья. Наибольший паводок наблюдается осенью во время затяжных дождей. При этом затапливаются только пологие берега. Межень устанавливается в конце июня.

Наиболее крупной рекой на территории сельского поселения Покроский сельсовет является река Большой Изяк. По данным государственного водного реестра России относится к Камскому бассейновому округу, речной бассейн реки — Кама, речной подбассейн – Белая.

Гидрографическую сеть сельского поселения формируют также речки и ручьи протяженностью менее 10км.

Таблица 1. Перечень водотоков протяжённостью более 10 км, расположенных

на территории сельского поселения Покровский сельсовет

муниципального района Федоровский район:

| № | Наименование реки | Место впадения и расстояние от устья реки, в которую впадает (км) | Протяженность реки, км |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Большой Изяк | р.Дема в 496 км от устья | 58 |
|  | Речки и ручьи |  | менее 10 |

По данным Администрации сельского поселения Покровский сельсовет д.Татарский Сухой Изяк подвержена подтоплению паводком 1% обеспеченности р.Сухой Изяк.

4. РАСТИТЕЛЬНОСТЬ И ЛАНДШАФТНО-РЕКРЕАЦИОННАЯ

# ХАРАКТЕРИСТИКА

По лесорастительному районированию территория Фёдоровского района относится к западному Предуральскому лесостепному району Республики Башкортостан. Коренная растительность в пределах юго-восточных отрогов Бугульминско-Белебеевской возвышенности - дубовые леса в сочетании с обыкновенноковыльными и типчаковыми степями. В настоящее время степи большей частью распаханы, дубовые леса в значительной степени уступили производным лесам (береза, осина, липа). По склонам сохранились петрофитные варианты степей и заросли степных кустарников. В степной части плакорные красивейшековыльные и красноватоковыльные степи давно распаханы. По склонам рек и увалов встречаются деградированные варианты каменистых степей с довольно с высоким флористическим богатством. По долинам рек встречаются разнообразные луга. Редкими растительными сообществами являются сохранившиеся варианты степе, близких к естественному состоянию.

На территории Федоровского района расположен государственный природный заказник регионального значения.

Почвенный покров района представлен выщелоченными и оподзоленными черноземами, серыми лесными почвами. Наиболее распространены выщелоченные – 48%, типичные – 21,5%, типичные карбонатные – 10,4% черноземы, а также темно-серые лесные почвы.

Природные условия Федоровского района обуславливают проявление водной и ветровой и эрозии почв.

# 5. ПРИРОДНО-РЕСУРСНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РАЙОНА

Минерально-сырьевые ресурсы

Минерально-сырьевые ресурсы представлены полезными ископаемыми - строительное сырье (ПГМ, ПГС, кирпично-черепичное сырье, суглинок, песок-отощитель).

Земельные ресурсы

Земельный фонд района составляет 169,324 тыс.га. Сельскохозяйственные угодья занимают 139,142 тыс.га (82%), в т.ч. пашни 84,726 га, сенокосы 13,394 га, пастбища 39,784 га.

### Лесные ресурсы

Территория Федоровского района расположена в лесостепной зоне Лесостепного района Европейской части РФ. Федоровский лесхоз относится к Стерлитамакскому лесничеству. Площадь территории лесного хозяйства составляет 17,735 га (10,5%).

Распределение лесов по целевому назначению и категориям защитных лесов:

- леса на ООПТ;

- леса в водоохранных зонах;

- леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов, в том числе защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего пользования, федеральных автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации;

- ценные леса, в том числе государственные защитные лесные полосы, запретные полосы по берегам рек, озер, водохранилищ и других водных объектов, леса, расположенные в лесостепной зоне, в степях, горах;

- эксплуатационные леса, в том числе особо защитные участки лесов в эксплуатационных лесах.

II. КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ТЕРРИТОРИИ

Комплексная оценка территории является основой для принятия проектных решений генерального плана, разработки предложений по функциональному зонированию территории. Основной задачей комплексной оценки территории является выявление территориальных ресурсов для развития всех функциональных зон, обеспечение экологической безопасности и комфортных условий проживания населения.

# 1. ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ

### Состояние воздушного бассейна

Мониторинг состояния загрязнения атмосферного воздуха осуществляется Федеральным государственным бюджетным учреждением «Башкирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» (ФГБУ «Башкирское УГМС»).

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха в Федоровском районе являются объекты нефтегазовой промышленности (нефтяные скважины), котельные, автотранспорт, промышленные предприятия, сельскохозяйственные объекты. Недостаточный уровень технического оснащения большинства предприятий, размещение и строительство их без учета экологического фактора определяет и специфику экологических проблем района.

Котельные, работающие на жидком и твердом топливе, выбрасывают в атмосферу сернистый ангидрид, окислы азота, сажу; от автотранспорта поступают, в основном, окись углерода, углеводороды.

По данным Государственного доклада о состоянии окружающей среды Республики Башкортостан в 2012г. объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по г.Мелеуз составил 13 тыс.т, в том числе от стационарных источников – 2,2 тыс.т, от транспортных средств – 10,8 тыс.т. В валовых выбросах преобладают оксид углерода, летучие органические соединения (ЛОС), сернистый ангидрид, диоксид азота.

Происходит снижение выбросов от элеваторов, сельскохозяйственных предприятий, выбросы автотранспортных средств возрастают - это связано с увеличением автомобильного парка находящиеся в личном пользовании.

Объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в расчете на одного жителя по г.Мелеуз составил 0,215 т.

### Состояние водных ресурсов

Мониторинг за качеством поверхностных вод на территории республики Башкортостан осуществляется ФГБУ «Башкирское УГМС».

Качество поверхностных вод на территории республики формировалось под влиянием гидрохимического состава подземных вод, сбросов сточных вод с промышленных объектов, поверхностного стока с сельскохозяйственных угодий, лесов и территорий населенных пунктов, а также транзита загрязняющих веществ из соседних областей.

Качество воды р.Дема, длинного и маловодного левобережного притока р.Белая, наблюдается в 2-х створах: в среднем течении (с.Кармышево) и в устье реки (г.Уфа). В отчетном году в створе с.Кармышево возросло значение УКИЗВ до 5,23 и среднего коэффициента комплексности загрязненности до 43%, при этом качество воды по-прежнему оценивалось 4-ым классом разряда «а». Загрязненность соединениями железа и нефтепродуктами снизилась с 5 ПДК до 2 и 4 ПДК по средним значениям, по максимальным с 32 и 8 ПДК до 7 ПДК, с повторяемостью случаев нарушения нормативов в 57% и 100% проб соответственно. Природный фон сульфатных ионов стабилизировался по средним концентрациям до 4 ПДК, максимальным – до 5 ПДК; почти во всех пробах выявлены нарушения норматива. Также стабилизировались до 2 ПДК средние уровни содержания органических веществ (по ХПК) и соединений меди, превышения до 6 ПДК фиксировали в 100% и 43% проб соответственно. Ниже нормы сохранялась загрязненность хлоридами, соединениями азота и цинка. В контрольном створе у г.Уфа средний коэффициент комплексности снизился с 33 до 29%, значение УКИЗВ с 4,24 до 3,17, качество воды перешло из 4-го класса разряда «а» («грязная») в 3-ий («очень загрязненная»).

В отчетном году в число КПЗ не вошли соединения марганца, средний уровень которых стабилизировался до 8 ПДК, а максимальный понизился вдвое до 12 ПДК, по-прежнему во всех пробах превышены нормативы. Стабилизировался природный фон по ионам сульфатов, во всех пробах обнаружены превышения не более 5 ПДК. Снизилось содержание соединений меди и фенолов, единичные пробы превышали ПДК. Сохранился в пределах 2 ПДК фон загрязненности органическими веществами (по ХПК) и нефтепродуктами, в 80-100% проб были превышения, но не более 4 ПДК. По-прежнему низкими наблюдались хлориды, легкоокисляемые органические вещества (по БПК5), соединения азота, цинка, никеля и железа.

Качество питьевой воды

Территория района относится к Волго-Уральскому артезианскому бассейну, Волго-Камской АБ –гидрологической структуре второго и третьего порядка (юго-восточный склон Русской плиты).

По обеспеченностью населения разведанными запасами подземных вод питьевого качества Федоровский район относится к менее обеспеченным: восточная и западная часть территории имеет обеспеченность более 10 м3/сут; северная, центральная, южная часть территории от 0,2 до 10 м3/сут.

Качество подземных вод, используемых для хозяйственно-питьевого водоснабжения, не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.559-96.

Почвы

Основными причинами, обуславливающими ухудшение агрофизических свойств почв, являются повсеместная практика длительной отвальной вспашки, обработка почвы с нарушением оптимальных сроков, переуплотнение почвы с применением сельскохозяйственной техники на колесном ходу, недостаточное внесение органических удобрений в почву, отсутствие или малая доля в севооборотах многолетних трав, усиление минерализации.

Основными причинами нарушения естественных ландшафтов и плодородия почв на территории сельского поселения Покровский сельсовет  являются:

- захламление земель отходами производства и потребления;

- нарушение правил хранения минеральных удобрений и ядохимикатов;

- распаханность сельскохозяйственных земель и несвоевременное проведение противоэрозионных мероприятий.

Серьезной экологической проблемой являются экзогенные процессы: водная и ветровая эрозия, ведущие к нарушениям почвенного покрова.

Данные по загрязнению почвенного покрова на территории сельского поселения Покровский сельсовет отсутствуют. Вероятными источниками загрязнения являются несанкционированные свалки твердых бытовых и производственных отходов. В разделе «Санитарная очистка территории» предусмотрены и описаны мероприятия, связанные со сбором и утилизацией твердых бытовых отходов.

Физические факторы воздействия на окружающую среду

К физическим факторам риска на рассматриваемой территории относятся электромагнитные поля и акустическое загрязнение. Основным физическим фактором воздействия на окружающую среду является шумовой.

Электромагнитное воздействие

Переменные электрические и магнитные поля возникают вблизи воздушных и кабельных линий электропередачи (ЛЭП), электрооборудования различного назначения и теплоцентралей. Действующие «Санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия электрических полей, создаваемых  воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты» относят к санитарно-защитным зонам те участки ЛЭП, на которых  напряженность электрического поля (Е) превышает значение 1 кВ/м. Напряженность до 5 кВ/м допускается на участках ЛЭП вне зон жилой застройки.

На территории сельского поселения Покровский сельсовет возможно наличие таких источников электромагнитного излучения, как трансформаторные подстанции. Однако, как показывает опыт работ РГЭЦ в Республике Башкортостан, уровни напряженностей электрических и магнитных полей тока промышленной частоты (50 Гц) от трансформаторных подстанций обычно не превышают допустимых уровней на расстоянии 2 м от подстанции.

Таким образом, в пределах территории сельского поселения Покровский сельсовет электромагнитное излучение будет находиться ниже предельно-допустимого уровня, установленного СанПиН 2.1.2.002-00 «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям».

Акустическое загрязнение

Источниками акустического загрязнения на территории жилой застройки являются потоки всех видов автомобильного транспорта. Уровень шума на улицах зависит, в первую очередь, от величины транспортного потока, его состава и скорости, а также от состояния дорожного покрытия. На сельских улицах он незначителен, но организация защитных полос зеленых насаждений вдоль транспортных магистралей в границах населенных пунктов рекомендуется.

### Состояние ландшафтов

Хозяйственное освоение земель ведет к изменению естественных ландшафтов и формированию их антропогенных модификаций.

Классификация антропогенной нарушенности ландшафтов отражает типы использования земель и позволяет определить степень нарушенности ландшафтов в зависимости от вида хозяйственной деятельности:

- естественные природные территориальные комплексы (коренные леса, степи и пр.);

- слабоизмененные (пастбища, сенокосы, леса с мелкими вырубками);

- среднеизменённые (пашни, огороды, сады, промышленные вырубки, кладбища);

- сильноизмененные (карьеры, территории населённых пунктов, полностью эродированные земли,  деградированные пастбища).

Все компоненты ландшафта взаимосвязаны и изменения хотя бы одного из них ведет к более или менее значительному изменению других.

Влияние антропогенного фактора на формирование и динамику современных природных комплексов проявляется неоднозначно и варьируется в больших пределах: от незначительного изменения (близкие к естественным ландшафтам) до полного преобразования (необратимо измененные ландшафты).

Негативным проявлением хозяйственной деятельности человека в пахотных агроландшафтах является развитие эрозионных процессов.

Вырубки лесов, особенно сплошные, значительно влияют на ландшафт – изменяется характер растительного покрова, фауны, меняется гидравлический режим, поэтому свежие невосстановленные вырубки относятся к среднеизмененные модификациям ландшафта. Сильное разрушение естественной структуры ландшафта происходит при вырубках на склонах, в результате которой развиваются процессы эрозии, идет разрушение почвенного покрова. Такие комплексы являются сильно разрушенными. К необратимо разрушенным территориям относятся промышленные ландшафты – карьеры, отвалы, территории промпредприятий, лишенные растительности и почвенного покрова, с измененным рельефом и гидрологическим режимом.

Естественные природные ландшафты сохраняются в границах особо охраняемых природных территорий федерального и регионального значения, а также установленных охранных зон с щадящим режимом использования территории.

Озеленение территории

В настоящее время зеленый фонд в населенных пунктах сельского поселения состоит в основном из насаждений приусадебных участков индивидуальной застройки, озеленения улиц, дорог, прибрежной растительности. Наличие в сельском поселении зеленых насаждений является одним из наиболее благоприятных экологических факторов. Зеленые насаждения выполняют эстетическую и оздоровительную функции, способствуют улучшению микроклимата, снижают запыленность и загазованность воздуха, уменьшают уровень шума.

# ПРОБЛЕМЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ

# ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.

В результате сбора, обобщения и анализа состояния рассматриваемой территории можно сделать следующие выводы по экологической обстановке и наличии факторов экологического риска: территория испытывает среднедопустимую техногенную нагрузку, которая выражается в присутствии на территории химического загрязнения, а также влиянии физических факторов экологического риска от производственной деятельности предприятий и автотранспорта. Источником загрязнения окружающей среды являются населенные пункты и промышленные объекты, расположенные в них.

# 2 . ПЛАНИРОВОЧНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

# ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ  ТЕРРИТОРИИ

В соответствии с Градостроительным кодексом ограничения на использование территории определяются на основе выделения зон с особыми условиями использования территории, а также природоохранных требований. На территории сельского поселения Покровский сельсовет выделяются водоохранные зоны, прибрежные защитные полосы и береговые полосы водных объектов, охранные зоны инженерных коммуникаций, санитарно-защитные полосы и разрывы.

Водоохранные зоны

В настоящее время границы водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов на местности не установлены.

Минимальные размеры водоохранных зон (ВЗ) водных объектов, их прибрежных защитных (ПЗП) и береговых полос (БП) в соответствии со ст. 6  и  65  Водного кодекса РФ № 74-ФЗ от 03.06.2006г. (действует с 01.01.2007г.) на территории сельского поселения Покровский сельсовет приведены в таблице 2.

Таблица 2. Водоохранные зоны, прибрежные защитные

и береговые полосы водных объектов

| № | Наименование реки | Протяженность реки, км | Ширина водоохранной зоны, м | Ширина прибрежной защитной полосы, м | Ширина береговой полосы, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Большой Изяк | 58 | 200 | 50 | 20 |
|  | Речки и ручьи | менее 10 | 50 | 40 | 5 |

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии рек, ручьев, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Ширина водоохранной зоны рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и ширина их прибрежной защитной полосы за пределами территорий городов и других населенных пунктов устанавливаются от соответствующей береговой линии.

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров;

2) от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;

3) от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.

Водоохранные зоны магистральных или межхозяйственных каналов совпадают по ширине с полосами отводов таких каналов.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 30 метров для обратного или нулевого уклона, 40 метров для уклона до трех градусов и 50 метров для уклона три и более градуса.

Полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет двадцать метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров.

В границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах").

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. В целях настоящей статьи под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:

1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;

2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;

3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса;

4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов.

В отношении территорий садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан, размещенных в границах водоохранных зон и не оборудованных сооружениями для очистки сточных вод, до момента их оборудования такими сооружениями и (или) подключения к системам, указанным в пункте 1 части 16 настоящей статьи, допускается применение приемников, изготовленных из водонепроницаемых материалов, предотвращающих поступление загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду.

В границах прибрежных защитных полос наряду с ограничениями, установленными для водоохранных зон запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Технические зоны и охранные зоны инженерных сооружений и коммуникаций

Охранная зона - территория с особыми условиями использования, которая устанавливается в порядке, определенном Правительством Российской Федерации, вокруг объектов инженерной, транспортной и иных инфраструктур в целях обеспечения охраны окружающей природной среды, нормальных условий эксплуатации таких объектов и исключения возможности их повреждения.

На территории сельского поселения выделяются следующие охранные зоны:

-  воздушных линий электропередач;

-  телефонных кабелей связи;

-  систем газоснабжения;

-  сети водоснабжения;

-  транспортных магистралей.

Охранные зоны электрических сетей. Под электрическими сетями понимаются подстанции, распределительные устройства, воздушные линии электропередач, а также подземные и подводные кабельные линии электропередачи.

Согласно республиканским нормативам градостроительного проектирования Республики Башкортостан «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан» охранные зоны линий электропередач - это земельные участки вдоль воздушных линий электропередач, ограниченные линиями, отстоящими от проекции крайних фазовых проводов на землю на расстояние 10м - для ВЛ до 20 кВ, 15м - для ВЛ 35 кВ, 20 м -  для  ВЛ 110 кВ.

Для отдельно стоящих распределительных пунктов и трансформаторных подстанций напряжением 6 - 20 кВ при числе трансформаторов не более двух мощностью каждого до 1000 кВА - 10м, для электрических подстанций с трансформаторами мощностью 125 кВА - 50 м.

Охранные зоны линий и сооружений связи. Охранные зоны линий и сооружений связи устанавливаются для обеспечения сохранности действующих кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, а также других сооружений связи на территории Российской Федерации. Размеры охранных зон и регламенты использования земельных участков в их пределах устанавливаются согласно «Правилам охраны линий и сооружений связи Российской Федерации», утвержденным Постановлением Правительства Российской  Федерации  от 09.06.95г. № 578.

Охранные зоны систем газоснабжения. Для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации систем газоснабжения устанавливаются охранные зоны. В пределах  охранной  зоны  запрещается производить строительство зданий и сооружений с фундаментом, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений, земляные и дорожные работы.

Для газораспределительных сетей согласно Постановлению Правительства РФ от 20.11.2000г. №878, СНиП 2.07.01-89 устанавливаются следующие охранные зоны:

- вдоль трассы межпоселкового газопровода высокого давления в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 10 метров с каждой стороны газопровода;

- вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10м от границ этих объектов;

- вдоль трасс наружных газопроводов – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии  2 метров с каждой стороны газопровода.

Санитарные разрывы от автомагистралей. Территорию муниципального района пересекают автодороги общего пользования регионального, межмуниципального и местного  значения. Уровень неблагоприятного воздействия автодорог определяется концентрациями загрязняющих веществ, создаваемыми в приземном слое атмосферы за счет выбросов от движущихся автотранспортных средств, дальностью распространения этих концентраций и фактором шума.

Величину санитарного разрыва от бровки земляного полотна автомобильных дорог до застройки согласно п.3.5.26 Республиканских нормативов градостроительного проектирования Республики Башкортостан «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан»необходимо принимать не менее:

- для дорог I, II, III категорий до жилой застройки — 100 м, до садоводческих, огороднических, дачных объединений — 50 м;

- для дорог IV категории до жилой застройки — 50 м, до садоводческих огороднических, дачных объединений — 25 м.

Охранные зоны сети водоснабжения. Для предотвращения источников водоснабжения от возможных загрязнений предусматривается организация водоохранных зон водозаборов. При использовании недостаточно защищенных подземных вод граница I пояса санитарной охраны водозабора подземных вод устанавливается на расстоянии не менее 50 метров от водозабора (п.2.2.1.1.СанПин 2.1.4.027-95).

- граница II пояса зоны санитарной охраны водозабора подземных вод устанавливается на расстоянии 200 метров от водозабора (таблица 1 СанПиН 2.1.4.1110-02).

Санитарно-защитные зоны предприятий

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 предприятия,  группы  предприятий, их отдельные здания и сооружения с технологическими процессами, являющимися  источниками негативного воздействия на среду обитания и здоровье  человека, необходимо отделять от жилой застройки, ландшафтно-рекреационной зоны, зоны отдыха санитарно-защитными зонами (СЗЗ).

Территория санитарно-защитной зоны предназначена:

- для обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия  за ее пределами (ПДК, ПДУ);

- для создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия (группы предприятий) и территорией жилой застройки;

- для организации дополнительных озелененных площадей,  обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха  и повышение комфортности микроклимата.

Нормативные размеры СЗЗ установлены  СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 в соответствии с санитарной классификацией предприятий, производств  и  объектов.  Достаточность нормативной ширины СЗЗ должна быть подтверждена расчетами, выполненными по согласованным и утвержденным в установленном  порядке  методам расчета  рассеивания выбросов в атмосферу для всех загрязняющих веществ, распространения шума, вибрации и электромагнитных полей с учетом фонового загрязнения, а также данными натурных наблюдений для действующих предприятий.

Таблица 3. Перечень предприятий сельского поселения

Покровский сельсовет и их санитарно-защитные зоны (м)

| № п\п | Наименование предприятия | Вид деятельности | Размеры СЗЗ, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | МТФ ГУСП МТС «Центральная», д.Покровка | фермы КРС 500 голов | 300 м |
| 2 | Промзона, д.Покровка | недействующая мельница | 100 м |
| 3 | Зерноток, д.Покровка | хранилища | 50 м |
| 4 | Промпредприятие, д.Покровка | недействующее | 100 м |
| 5 | КФХ «Юсупов», д.Покровка | растениеводство | 50 м |
| 6 | КФХ Тарасова, д.Ильиновка | растениеводство | 50 м |
| 7 | МТФ ГУСП МТС «Центральная», д.Татарский Сухой Изяк | фермы КРС менее 1200 голов | 300 м |
| 8 | МТМ, д.Татарский Сухой Изяк | недействующая, объекты по обслуживанию грузовых автомобилей с количеством постов не более 10 | 100 м |
| 9 | Складской сектор, д.Татарский Сухой Изяк | хранилища | 50 м |
| 10 | Промзона, д.Русский Сухой Изяк | недействующая ПТФ | 300 м |
| 11 | Промзона, д.Старониколаевка | недействующая ОТФ | 300 м |
| 12 | МТФ, д.Гороховка | недействующая ОТФ | 100 м |

В пределах поселения расположены промышленные и сельскохозяйственные предприятия с СЗЗ 50-300 м от границ своих участков, сельские кладбища с СЗЗ 50 м и скотомогильник с СЗЗ 1000 м согласно санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН  2.2.1/2.1.1.1200-03. Новая редакция.

Использование территории СЗЗ возможно лишь с учетом ограничений, установленных действующим законодательством (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03).

Таблица 4. Регламенты использования территории

санитарно-защитных зон предприятий

| Запрещается | Допускается |
| --- | --- |
| - жилые зоны и отдельные объекты для проживания людей; - рекреационные зоны и отдельные объекты; - коллективные или индивидуальные дачные и садово-огородные участки; - предприятия по производству лекарственных веществ и средств, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; - предприятия пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов; - комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды; - спортивные сооружения; - парки; - образовательные и детские учреждения; - лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования. | - предприятия, их отдельные здания и сооружения с производствами меньшего класса вредности, чем основное производство; - пожарные депо; - бани, прачечные; - объекты торговли и общественного питания; - мотели; - гаражи; - площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта; - автозаправочные станции; - связанные с обслуживанием данного предприятия здания управления, конструкторские бюро, учебные заведения, поликлиники, научно-исследовательские лаборатории, спортивно-оздоровительные сооружения для работников предприятия, общественные здания административного назначения; - нежилые помещения для дежурного аварийного персонала и охраны предприятий; - местные транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефтегазопроводы; - артезианские скважины, для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды; - канализационные насосные станции; - сооружения оборотного водоснабжения; - питомники растений для озеленения промплощадки и санитарно-защитной зоны; - сельхозугодья для выращивания технических культур, не используемых для производства продуктов питания. |

# 3. ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

На территории Федоровского района на сегодняшний день известно о 56 памятниках археологии. Из них 37 поставлены на государственную охрану, остальные относятся к категории выявленных. Основная масса археологических объектов относятся к типу погребальных памятников (33 курганные группы, 13 одиночных курганов). Всего выявлено 5 памятников бытового типа (поселений). Предварительное картографирование памятников указывает на несколько участков, характеризующихся высокой концентрацией археологических объектов: по реке Сухайля, по реке Ашкадар, по реке Коран-Елга.

Места расположения памятников, время их открытия и последующего мониторинга свидетельствуют о крайне неравномерном археологическом исследовании территории Федоровского района. Выделенные зоны с высокой насыщенностью археологическими объектами указывают на высокий историко-культурный потенциал рассматриваемой территории.

На территории Федоровского района имеется ряд памятников истории и архитектуры: 1 объект, стоящий на государственной охране (1 памятник истории и архитектуры), и 7 выявленных объектов культурного наследия (памятники истории и архитектуры), которые согласно Федеральному закону «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002г. №73-Ф3 и Закону Республики Башкортостан «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Республики Башкортостан» от 07.11.20057 №224-з подлежат государственной охране.

Объекты культурного наследия в сельском поселении Покровский сельсовет представлены памятниками истории.

Таблица 5. Объекты культурного наследия, расположенные на территории

сельского поселения Покровский сельсовет

| N п/п | Наименование памятника | Местоположение памятника | Дати- ровка | Вид памятника | Принятие на гос. охрану |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Парк памяти воинам-освободителям | д.Покровка, ул.Молодежная 2 | 2010 | памятник истории |  |

### 4. ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ

В границах сельского поселения Покровский сельсовет особо охраняемых природных территорий нет.

III  СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ТЕРРИТОРИИ

Территория сельского поселения Покровский сельсовет расположена в северо-западной части Федоровского района. С юго-запада территория ограничена землями  Оренбургской области, с северо-запада землями Стерлибашевского района, с востока землями сельского поселения Теняевский сельсовет, с юга землями сельского поселения Гончаровский сельсовет.

Планировочный каркас территории сельского поселения Покровский сельсовет создает автодорога районного значения Федоровка-Теняево-Покровка и автодороги местного значения.

Для планировочной организации территории сельского поселения вывод о выгодном размещении в перспективе дает основание для утверждения об устойчивой инвестиционной привлекательности, возможности формирования зон планируемого размещения объектов республиканского, районного и местного значения.

Рассматривая градостроительное развитие сельского поселения Покровский сельсовет, необходимо учитывать:

- условия для обеспечения экологически устойчивого состояния территории, организации единого экологического каркаса;

- возможность создания единых региональных систем инженерной и транспортной инфраструктур,  рекреационных систем.

Градостроительный потенциал территории

В административных границах сельского поселения Покровский сельсовет расположены 7 населенных пунктов.

Деревня Покровка – административный центр сельского поселения Покровский сельсовет с населением 191 человек - расположена в центральной части территории сельского поселения в 20 км от районного центра с.Федоровка, в 81 км от ближайшей ж/д станции Мелеуз.

С восточной стороны к деревне подходит автодорога районного значения Федоровка-Теняево-Покровка.

Территория деревни ограничена с западной и южной сторон лесным массивом, с северной стороны руслом реки Большой Изяк, с северо-восточной и юго-восточной сторон территориями промзон.

Деревня Гороховка расположена в 2 км западнее административного центра сельского поселения д.Покровка. Население – 65 человек.

С восточной стороны к деревне подходит автодорога местного значения Покровка-Гороховка.

Территория деревни ограничена с северной стороны руслом ручья, с восточной стороны руслом реки Изяк и лесным массивом.

Деревня Ильиновка расположена в 1 км юго-западнее административного центра сельского поселения д.Покровка. Население – 34 человека.

С восточной стороны к деревне подходит автодорога местного значения Покровка-Ильиновка.

Территория деревни ограничена с северной стороны руслом реки Сухой Изяк и лесным массивом, с западной стороны руслом реки Изяк и территорией кладбища.

Деревня Новониколаевка расположена в 7 км северо-восточнее административного центра сельского поселения д.Покровка. Население – 11 человек.

С юго-западной стороны к деревне подходит автодорога местного значения Покровка-Старониколаевка-Новониколаевка.

Территория деревни ограничена с северной стороны руслом реки Большой Изяк.

Деревня Русский Сухой Изяк расположена в 4 км южнее административного центра сельского поселения д.Покровка. Население – 84 человека.

С северо-западной стороны к деревне подходит автодорога местного значения Русский Сухой Изяк-Татарский Сухой Изяк-автодорога Федоровка-Теняево-Покровка.

Территория деревни ограничена с северной стороны руслом реки Сухой Изяк.

Деревня Старониколаевка расположена в 6 км северо-восточнее административного центра сельского поселения д.Покровка. Население – 48 человек.

Через деревню проходит автодорога местного значения Покровка-Старониколаевка-Новониколаевка.

Территория деревни ограничена с северо-западной стороны руслом реки Большой Изяк, с южной стороны – территорией кладбища.

Деревня Татарский Сухой Изяк расположена в 3 км юго-восточнее административного центра сельского поселения д.Покровка. Население – 155 человек.

Через деревню проходит автодорога местного значения Русский Сухой Изяк-Татарский Сухой Изяк-автодорога Федоровка-Теняево-Покровка.

Территория деревни ограничена с западной стороны руслом реки Сухой Изяк и лесным массивом, с северной стороны - территорией промзоны.

IV. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ

1. ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА НАСЕЛЕНИЯ

Постоянное население сельского поселения Покровский сельсовет по состоянию на 2014г. составляет 588 человек. За период 2002-2014гг. численность населения сельского поселения уменьшилась на 15,5%.

Таблица 6. Динамика населения сельского поселения Покровский сельсовет

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Численность населения 2002г.(чел.) | Численность населения 2014г.(чел.) | Изменения населения чел. / % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | д.Покровка | 186 | 191 | 5 / +2,7 |
| 2 | д.Гороховка | 94 | 65 | -29 / -30,9 |
| 3 | д.Ильиновка | 45 | 34 | -11 / -24,4 |
| 4 | д.Новониколаевка | 22 | 11 | -11 / -50,0 |
| 5 | д.Русский Сухой Изяк | 95 | 84 | -11 / -11,6 |
| 6 | д.Старониколаевка | 71 | 48 | -23 / -32,4 |
| 7 | д.Татарский Сухой Изяк | 183 | 155 | -28 / -15,3 |
|  | Итого | 696 | 588 | -108 / -15,5 |

Таблица 7. Определение коэффициента семейности

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Численность населения 2014г.(чел.) | Общее количество семей | Коэффициент семейности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | д.Покровка | 191 | 68 | 2,81 |
| 2 | д.Гороховка | 65 | 34 | 1,91 |
| 3 | д.Ильиновка | 34 | 13 | 2,62 |
| 4 | д.Новониколаевка | 11 | 3 | 3,67 |
| 5 | д.Русский Сухой Изяк | 84 | 42 | 2,00 |
| 6 | д.Старониколаевка | 48 | 26 | 1,85 |
| 7 | д.Татарский Сухой Изяк | 155 | 102 | 1,52 |
|  | Итого | 588 | 288 | 2,04 |

Таблица 8. Возрастная структура населения сельского поселения

Покровский сельсовет

| Возрастные группы (чел.) | Наименование населенных пунктов |
| --- | --- |
|  | д.Покровка | д.Гороховка | д.Ильиновка | д.Новонико-лаевка | д.Русский Сухой Изяк | д.Старонико-лаевка | д.Татарский Сухой Изяк |
| До 7 лет | 8 | 2 | 0 | 0 | 11 | 5 | 11 |
| От 7 до 16 лет | 17 | 5 | 3 | 1 | 9 | 2 | 10 |
| Старше 55 лет женщин | 22 | 16 | 6 | 2 | 18 | 11 | 36 |
| Старше 60 лет мужчин | 14 | 9 | 5 | 0 | 8 | 5 | 15 |
| 16-55 лет женщин | 58 | 14 | 7 | 2 | 21 | 12 | 36 |
| 16-60 лет мужчин | 72 | 19 | 13 | 6 | 17 | 13 | 47 |
| Всего населения в поселке | 191 | 65 | 34 | 11 | 84 | 48 | 155 |

Таблица 9. Оценка трудовых ресурсов

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Количество населения (всего) чел. | В том числе: |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | В трудо-способном возрасте | Дети до 16 лет | Пенсио-неры |
| 1 | Сельское поселение Покровский сельсовет | 588 | 337 | 84 | 167 |
|  |  | 100% | 57,3% | 14,3% | 28,4% |

Основную возрастную группу трудовых ресурсов сельского поселения Покровский сельсовет составляет население в трудоспособном возрасте.

2. СИСТЕМА РАССЕЛЕНИЯ

Роль населенного пункта в масштабе района.

Село как территориально-экономическое образование представляет собой определенную систему взаимодействующих элементов производственного и непроизводственного назначения. При сложившейся специализации труда функциональное взаимодействие этих элементов не замыкается границами села, а охватывает прилегающие населенные пункты. Круг взаимоотношений села с другими населенными пунктами достаточно широкий – производственно экономические связи, обслуживание тяготеющих к селу населенных пунктов. Наряду с производственными и торговыми связями развиты также связи социального характера: лечебные, культурно-просветительские, хозяйственно-бытовые, административные.

Каждый населенный пункт – часть создаваемой групповой системы расселения, системы взаимосвязанных населенных пунктов с развитой транспортной структурой, которая позволяет сельскому населению, независимо от места жительства получить относительно равноценную возможность в выборе места приложения труда, учебы, отдыха, культурно-бытового обслуживания:

1 – местные групповые системы взаимосвязанных населенных мест в границах сельских советов, сельхозпредприятий, их подразделений, определенных фермерских хозяйств. Центрами местных систем являются крупные населенные пункты-центры сельских советов. Транспортная доступность для центра местной системы 15-20 мин. В центрах местных систем представлен полный набор учреждений повседневного обслуживания. Цель создания местных систем - приближение учреждений обслуживания к метам проживания людей, расширение сфер обслуживания.

2 – уровень групповой системы расселения представлен подрайонными системами, формирующимися из местных систем в зоне влияния более крупных населенных пунктов межхозяйственного значения. Транспортная доступность до центра подрайонной системы – 30мин. В подрайонных системах кроме учреждений повседневного пользования должны размещаться учреждения периодического облуживания.

3 – уровень системы – районная групповая система, формирующаяся в границах района с радиусом доступности до 45 мин до районного центра. В районном центре располагается полный набор учреждений периодического пользования и часть учреждений эпизодического пользования.

Сельское поселение Покровский сельсовет муниципального района Федоровский район Республики Башкортостан развивается как местная групповая система. Деревня Покровка - центр местной групповой системы с функциями административно-хозяйственного и культурно-бытового обслуживания.

3. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РАЙОНА

Основным видом экономической деятельности муниципального района Фёдоровский район является сельское хозяйство. Федоровский район является поставщиком сельскохозяйственного сырья для перерабатывающих предприятий близлежащих городов республики Салават, Стерлитамак, Кумертау. Производством сельскохозяйственной продукции занято 161 предприятие, в том числе 8 производственных кооперативов, 13 обществ с ограниченной ответственностью, 136 крестьянско-фермерских хозяйств и 7130 личных подсобных хозяйств.

Промышленное производство Федоровского района представлено предприятиями ОАО «Балык», ООО «Агро», ООО «Солод», ДООО «Регион-сервис», ГУП РБ Редакционно-издательский комплекс «К победе», ООО «Теплоэнерго». Данные предприятия заняты производством рыбы, масла подсолнечного, солода, пакетированием молока, изготовлением бланочных изделий, распределением тепла. В структуре промышленного производства наибольший удельный вес 33% занимает ООО «Теплоэнерго», ОАО «Балык» 28,8%, ДООО «Регион – Сервис» - 20,5%. ООО «Теплоэнерго» обслуживают 2 большие котельные протяженностью тепловых сетей 12,4 км. ОАО «Балык» занимается производством рыбы – 85% карп, 15% растениеядные – толстолобик и белый амур. Под водой заняты 175 га земли. Ежегодно предприятие производит 150-170 тонн рыбы. Продукция пользуется большим спросом в районе, в республике и за ее пределами.

Системообразующие предприятия муниципального района Фёдоровский район:

- Фёдоровское ДРСУ - строительство дорог;

- ПО «Гермес» - производство хлеба, кондитерских и колбасных изделий;

- ООО «Башкирский гусь» - гусеводство, растениеводство;

- ООО «Азат» - растениеводство, животноводство;

- СПК им. Фрунзе - растениеводство, животноводство.

В Федоровском районе в последние годы ведется работа с населением по организации переработки древесины, в том числе глубокой переработки.

На территории муниципального района Фёдоровский район функционируют 8 строительно-монтажных организаций, наиболее крупные из них ООО «Монтажсервис», ООО «Сельэнерго», ООО «Газстрой». ООО «Монтажсервис» производит пластиковые окна, занимается производством шлакоблоков, пеноблоков, распиловкой облицовочного камня. Сырье используется местное (песок, гравий, глина).

Малое предпринимательство в муниципальном районе Фёдоровский район  развивается с положительной динамикой, осуществляют свою деятельность 567 субъектов малого предпринимательства, в том числе 72 средних, малых и микро предприятий, 145 крестьянских (фермерских) хозяйств, и 350 индивидуальных предпринимателей. Общее количество занятых в малом и среднем бизнесе около 2000 человек, что составляет 24% от экономически активного населения муниципального района. Сложившаяся отраслевая структура распределения малых и средних предприятий: в сфере сельского хозяйства 38,6%, в торговле 17,1%, в обрабатывающем производстве 5,7%, 9,5% - строительные организации, 6,3% - предприятия транспорта и связи.

Торговой деятельностью в муниципальном районе Фёдоровский район занимается районное потребительское общество «Гермес» и 194 предпринимателей без образования юридического лица, имеется 158 торговых объектов. В районном центре с.Фёдоровка функционирует универсальный рынок на 150 мест площадью 400 м2.

На территории муниципального района Фёдоровский район транспортные услуги оказывают Фёдоровское ДРСУ, ООО «Агросервис», также другие предприятия различной формы собственности.

Уровень газификации составляет 97%.

В Федоровском районе имеется достаточно широкий перечень уникальных мест, способных стать базовыми точками для развития туристического бизнеса. Одним из приоритетов экономической политики Администрации муниципального района Фёдоровский район Республики Башкортостан является развитие сферы туризма. В этом плане территория Фёдоровского района выгодно отличается  большим разнообразием ландшафтов, находящихся в относительно легкой транспортной доступности. Природные, культурно-исторические и экономические условия района предопределяют развитие многих видов туризма. Наиболее перспективными из них для района являются экологический, этнографический, охотничий и рыболовный.

Уровень официально зарегистрированной безработицы по состоянию на 01 сентября 2014 года составил 0,96 % экономически активного населения.

Удобное расположение и транспортное сообщение населенных пунктов сельского поселения создают благоприятные планировочные условия для развития территории путем индивидуального жилищного строительства.

При достижении определенного уровня материальной обеспеченности, и (или) при наличии долгосрочного ипотечного кредитования (с продолжительным сроком амортизации долга) интерес к пригородному образу жизни проявит возрастная группа 25-35 лет при наличии не менее 2 детей в семье и собственного автомобиля.

Для данной социальной группы (активное трудоспособное население) одним из условий, благоприятных для жизнедеятельности, является наличие общеобразовательных и дошкольных учреждений, спортивных сооружений и рекреационных территорий.

4. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

Специализация и основные виды экономической деятельности населенных пунктов сельского поселения Покровский сельсовет - сельское хозяйство (растениеводство, животноводство).

В личных подсобных хозяйствах население занимается разведением крупного рогатого скота, свиней, коз, овец, птиц.

Таблица 10. Перечень предприятий, крестьянских (фермерских) хозяйств

и индивидуальных предпринимателей

| п\п | Наименование предприятия | Вид деятельности предприятия |
| --- | --- | --- |
| 1 | МТФ ГУСП МТС «Центральная», д.Покровка | фермы КРС 500 голов |
| 2 | Промзона, д.Покровка | недействующая мельница |
| 3 | Зерноток, д.Покровка | хранилища |
| 4 | Промпредприятие, д.Покровка | недействующее |
| 5 | КФХ «Юсупов», д.Покровка | растениеводство |
| 6 | КФХ Тарасова, д.Ильиновка | растениеводство |
| 7 | МТФ ГУСП МТС «Центральная», д.Татарский Сухой Изяк | фермы КРС менее 1200 голов |
| 8 | МТМ, д.Татарский Сухой Изяк | недействующая, объекты по обслуживанию грузовых автомобилей с количеством постов не более 10 |
| 9 | Складской сектор, д.Татарский Сухой Изяк | хранилища |
| 10 | Промзона, д.Русский Сухой Изяк | недействующая ПТФ |
| 11 | Промзона, д.Старониколаевка | недействующая ОТФ |
| 12 | МТФ, д.Гороховка | недействующая ОТФ |
| 13 | Магазин ТПС РАЙПО «Гермес», д.Покровка | смешанная торговля |
| 14 | Магазин ТПС «Надежда» ЧП Асабин, д.Татарский Сухой Изяк | смешанная торговля |

Таблица 11. Наличие скота и птицы в личных подсобных хозяйствах

| № п/п | Наименование населенных пунктов | КРС | В т.ч. коров | свиньи | овцы | козы | птица |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | д.Покровка | 130 | 73 | 132 | 50 | 0 | 413 |
| 2 | д.Гороховка | 21 | 12 | 18 | 26 | 0 | 116 |
| 3 | д.Ильиновка | 23 | 9 | 26 | 11 | 0 | 78 |
| 4 | д.Новониколаевка | 11 | 4 | 7 | 25 | 0 | 143 |
| 5 | д.Русский Сухой Изяк | 29 | 14 | 25 | 58 | 2 | 198 |
| 6 | д.Старониколаевка | 10 | 3 | 32 | 21 | 0 | 103 |
| 7 | д.Татарский Сухой Изяк | 84 | 39 | 10 | 172 | 74 | 328 |
|  | Всего: | 308 | 154 | 250 | 363 | 76 | 1379 |

# V . ФУНКЦИОНАЛЬНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, РАЗМЕЩЕНИЕ ЖИЛИЩНО-ГРАЖДАНСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

# 1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации основной целью развития сельского поселения Покровский сельсовет является создание градостроительными средствами комфортной среды обитания. Ее достижение основывается на следующих положениях:

- существующее сельское поселение и территории инвестиционного развития необходимо формировать как целостный развивающийся организм;

- особое значение необходимо уделять экологической безопасности среды сельского поселения и повышению устойчивости природного комплекса;

- формирование масштабной жилой среды, соответствующей градостроительной ситуации;

- повышение уровня и качества жизни, условий проживания в существующем сельском поселении, в том числе надежности и комфорта транспортного и инженерного обслуживания;

- развитие общественно-деловых зон, в т.ч. регионального значения, расширение инфраструктуры мест приложения труда, как в сфере малого и среднего бизнеса, так и в сфере общественно-деловых, коммерческих, финансовых и обслуживающих отраслей, обеспечивающих 85-90 % занятости трудовых ресурсов сельского поселения;

- обеспечение многообразия жилых сред и типов жилья, отвечающих разнообразию запросов и потребностей, а также материальных возможностей населения;

- улучшение условий проживания, состояния, качества жилого фонда с учетом роста средней жилищной обеспеченности к 2034 г. в среднем до 30 м2 на человека;

- комплексное благоустройство, озеленение территорий сельского поселения.

Реализация мероприятий  по территориальному планированию осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

# 2. ФУНКЦИОНАЛЬНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

# СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации предусматривается четкое функциональное зонирование территории, основанное на комплексной оценке и планировочных ограничениях  градостроительного развития, градостроительной ситуации и условиях современного использования территории, учитывающее существующую капитальную застройку, земельные отводы под капитальное строительство, сложившуюся улично-дорожную сеть, имеющиеся зеленые насаждения, зоны с особыми режимами использования, преобладающие направления ветров, санитарно-экологическое состояние окружающей среды и социально-экономический  потенциал сельского поселения.

Одной из главных задач функционально-планировочной организации сельского поселения является формирование рациональной системы населенных пунктов. Это достигается строгим учетом градостроительной ситуации при использовании территорий, созданием эффективной транспортной связи населенных пунктов между собой, организацией взаимосвязи внутрипоселенческой системы рекреации (экологического каркаса) с внешним по отношению к сельскому поселению лесопарковым поясом, надежностью и комфортностью транспортного и инженерного обслуживания, архитектурно-планировочной и композиционной целостностью структуры.

Таблица 12. Баланс территории сельского поселения

Покровский сельсовет по категориям  земель

| № п.п. | Показатели | Единица измерения | Современное состояние на 2014 г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь земель сельского поселения Покровский сельсовет в административных границах | га | 9694,00 |
|  | в том числе по категориям: |  |  |
| 1 | Земель лесного фонда | га | 1191,00 |
| 2 | Земель водного фонда | га | 18,00 |
| 3 | Земель сельскохозяйственного назначения | га | 1614,00 |
| 4 | Земель особо охраняемых природных территорий | га | - |
| 5 | Земель промышленности, энергетики, связи, земли обороны | га | 54,77 |
| 6 | Земель транспорта | га | 66,00 |
| 7 | Земель специального назначения | га | 2,73 |
| 8 | прочих земель | га | 6285,16 |
| 9 | Земель населенных пунктов, в т.ч.: | га | 462,34 |
|  | жилых зон с преобладанием индивидуальной застройки | га | 160,39 |
|  | общественно-деловых зон | га | 5,47 |
|  | производственных зон, зон инженерной и транспортной инфраструктур | га | 35,69 |
|  | рекреационных зон | га | 0,53 |
|  | земель водного фонда | га | 6,29 |
|  | земель специального назначения | га | 1,17 |
|  | прочих земель | га | 252,80 |

3. АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

Условные обозначения функциональных зон в таблице баланса земель:

Ж – жилая усадебная застройка

ОД – земли общественно-деловой зоны общего пользования

ПК – производственно-коммунальная зона

У – улицы, дороги, проезды

К – кладбища

В – водная поверхность

Р –  рекреационная зона

Пр –  прочие

Таблица 13. Существующий баланс земель населенных пунктов

по функциональным зонам

| № п/п | Населенные пункты | Площадь терр.,га сущ/р.с | Функциональные зоны (проект.), га |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ж | ОД | ПК | У | К | В | Р | Пр |
| 1 | д.Покровка | 76,45 | 26,31 | 4,56 | 0,06 | 6,30 | - | 0,33 | 0,53 | 38,36 |
| 2 | д.Гороховка | 115,21 | 46,35 | - | 0,81 | 4,97 | - | - | - | 63,08 |
| 3 | д.Ильиновка | 31,50 | 16,40 | - | 0,01 | 3,10 | - | 0,24 | - | 11,75 |
| 4 | д.Новониколаевка | 38,89 | 3,00 | - | 0,01 | 1,37 | - | 1,30 | - | 33,21 |
| 5 | д.Русский Сухой Изяк | 51,28 | 24,96 | - | 0,01 | 3,40 | - | 0,28 | - | 22,63 |
| 6 | д.Старониколаевка | 63,16 | 19,15 | - | 0,01 | 3,30 | - | 2,87 | - | 37,83 |
| 7 | д.Татарский Сухой Изяк | 85,85 | 24,22 | 0,91 | 3,16 | 9,18 | 1,17 | 1,27 | - | 45,94 |
|  | Итого | 462,34 100% | 160,39 34,7% | 5,47 1,2% | 4,07 0,9% | 31,62 6,8% | 1,17 0,2% | 6,29 1,4% | 0,53 0,1% | 252,80 54,7% |

4. ЖИЛАЯ ЗАСТРОЙКА

В настоящее время в сельском поселении Покровский сельсовет согласно данным Администрации сельского поселения зарегистрированное население составляет 588 человек.

Таблица 14. Характеристика жилого фонда по состоянию на 2014г.

| № | Наименование населенного пункта | Каменных жилых домов, м2 | Деревянных жилых домов, м2 | Общая площадь, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | д.Покровка | 1367 | 1823 | 3190 |
| 2 | д.Гороховка | 0 | 1331 | 1331 |
| 3 | д.Ильиновка | 15,4 | 437,6 | 453 |
| 4 | д.Новониколаевка | 240 | 0 | 240 |
| 5 | д.Русский Сухой Изяк | 181 | 1371 | 1552 |
| 6 | д.Старониколаевка | 0 | 806 | 806 |
| 7 | д.Татарский Сухой Изяк | 380 | 2582 | 2962 |
|  | Итого по сельскому поселению: | 2183,4 | 8350,6 | 10534 |

Средняя жилищная обеспеченность по состоянию на 2014 год составляет 17,9 м2/чел.

5. СИСТЕМА  КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Стабильное улучшение качества жизни всех слоев населения, являющееся главной целью развития любого населенного пункта, в значительной степени определяется уровнем развития системы обслуживания, которая включает в себя учреждения образования, здравоохранения, культуры и искусства, спорта, торговли, бытового обслуживания и т.д.

Существующая территориальная организация культурно-бытового обслуживания сельского поселения построена по сетевому принципу, предполагающему сочетание крупных (базовых) и малых (приближенных к месту жительства) объектов.

Таблица 15. Перечень учреждений образования, здравоохранения, культуры

| № п/п | Наименование | Адрес | Ед. изм. | Кол-во ед.изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | по проекту | факт.наполнение |
| 1 | МБОУ СОШ | д.Покровка, ул.Школьная 9 | учащ. | 120 | 37 |
| 2 | МОУ ООШ, филиал МБОУ СОШ д.Покровка | д.Татарский Сухой Изяк, ул.Центральная 39 | учащ. | 80 | 12 |
| 3 | ФАП | д.Покровка, ул.Молодежная 1 | посещ.в смену | нет инф. | нет инф. |
| 4 | ФАП | д.Татарский Сухой Изяк, ул.Центральная 39 | посещ.в смену | нет инф. | нет инф. |
| 5 | Сельский дом культуры | д.Татарский Сухой Изяк, ул.Центральная 50 | мест | 75 | 75 |
| 6 | Сельский дом культуры | д.Покровка, ул.Центральная 7 | мест | 100 | 100 |
| 7 | Библиотека | д.Покровка, ул. Молодежная 5 в здании адм. | тыс.ед. хран/чит. мест | нет инф. | нет инф. |

Таблица 16. Спортивные сооружения

| № | Наименование | Местоположение, адрес | Ед. изм. | Кол-во ед.изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Спортивный зал при СОШ | д.Покровка, ул.Школьная 9 | м2 | 200 |
| 2 | Спортивный зал при ООШ | д.Татарский Сухой Изяк, ул.Центральная 39 | м2 | 200 |
| 3 | Спортивные площадки при СОШ | д.Покровка, ул.Школьная 9 | га | 0,5 |

Таблица 17. Перечень предприятий торговли, общественного питания, бытового обслуживания, учреждений управления, жилищно-коммунального хозяйства,

# кредитно-финансовых учреждений, предприятий связи

| № | Наименование | Адрес | Ед. изм. | Кол-во ед.изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | по проекту | факт.наполнение |
| 1 | Магазин ТПС РАЙПО «Гермес» | д.Покровка, ул.Молодежная 9 | м2 торг.пл. | 24 | 24 |
| 2 | Магазин ТПС «Надежда» ЧП Асабин | д.Татарский Сухой Изяк, ул.Центральная 71 | м2 торг.пл. | 20 | 20 |
| 3 | Отделение связи | д.Покровка, ул. Молодежная 5 в здании адм. | опер. мест | 1 |  |
| 4 | Отделение банка | д.Покровка, ул. Молодежная 5 в здании адм. | опер. мест | 1 |  |

Общественно-деловая зона д.Покровка:

- Администрация сельского поселения;

- отделение связи;

- отделение банка;

- средняя школа на 120 учащихся, в т.ч. спортзал площадью 200 м2;

- фельдшерско-акушерский пункт;

- недействующий детский сад на 25 мест;

- сельский дом культуры на 100 мест, в т.ч. библиотека;

- магазин товаров повседневного спроса торговой площадью 24 м2;

Общественно-деловая зона д.Татарский Сухой Изяк:

- общеобразовательная школа на 80 учащихся, в т.ч. спортзал площадью 200 м2;

- фельдшерско-акушерский пункт;

- сельский дом культуры на 75 мест;

- магазин товаров повседневного спроса торговой площадью 20 м2.

Потребность существующего населения сельского поселения в объектах обслуживания рассчитывалась в соответствие с существующей демографической структурой населения, Республиканскими нормативами градостроительного проектирования Республики Башкортостан "Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан", 2008г., рекомендуемыми СП 42.13330.2011, СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и другими отраслевыми нормами.

Таблица 18. Перечень основных учреждений культурно-бытового обслуживания населения сельского поселения, необходимых на существующую

численность  – 588 чел. (Согласно ТСН РБ)

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Норма обеспеч. на тыс.чел. | Требуемое кол-во из расчета на 588 чел. | Сущ. обеспеч. | % обеспеченности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Учреждения образования и дошкольного воспитания |
| 1 | Общеобразовательные учреждения | учащ. | 144 | 87 | 200 | 230 |
| 2 | Дошкольные организации | мест | 33 | 19 | - | - |
|  | Учреждения здравоохранения |
| 3 | Сельская врачебная амбулатория | объект | по заданию на проект. | - | - | - |
| 4 | Фельдшерско- акушерский пункт | объект | по заданию на проект. | 2 | 2 | 100 |
| 5 | Аптечный пункт | м2 торг.пл. | 14 | 8,2 | - | - |
|  | Учреждения культуры и искусства |
| 6 | Клубы сельских поселений | 1 место | до 300 (230) | 135 | 175 | 130 |
| 7 | Библиотека | тыс.ед. хран, чит. мест | 6 / 5 | 3,528 / 3 | нет инф. | нет инф. |
| 8 | Помещения для культмассовой работы и досуга | м2 пл.пола | 60 | 35 | нет инф. | нет инф. |
|  | Физкультурно-спортивные сооружения |
| 9 | Плоскостные спортивные сооружения | га | 0,7 | 0,41 | 0,5 | 122 |
| 10 | Спортивный зал общего пользования | м2 пл. пола | 60 | 35 | 400 | 1143 |
|  | Предприятия торговли и общественного питания |
| 11 | Магазины товаров повседневного спроса, в т.ч.: | м2 торг.пл | 300 | 176,4 | 44 | 25 |
|  | - продовольственные | м2 торг.пл. | 100 | 58,8 |  |  |
|  | - непродовольственные | м2 торг. пл. | 200 | 117,6 |  |  |
| 12 | Предприятия обществен-ного питания | посад. мест | 40 | 24 | - | - |
|  | Предприятия бытового и коммунального обслуживания |
| 13 | Предприятия бытового обслуживания | раб.мест | 4 | 2 | - | - |
| 14 | Кладбище | га | 0,24 | 0,14 | 0,86 | 614 |
| 15 | Пожарное депо | 1 пож.а/м | 0,4 | 1 | 1 | 100 |
|  | Административно-деловые учреждения |
| 16 | Отделение связи | объект | 1 на 0,5–6,0 тыс. жит | 1 | 1 | 100 |
| 17 | Отделение банка | объект | 1 на с.п. | 1 | 1 | 100 |

Анализ современного уровня обслуживания показывает, что населенные пункты сельского поселения Покровский сельсовет на сегодняшний день достаточно обеспечены местами в школах, учреждениями здравоохранения, культуры, недостаточно обеспечены предприятиями торговли, отсутствуют предприятия общественного питания, аптечные пункты, предприятия бытового обслуживания, пожарное депо.

VI. ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Существующую транспортную сеть Федоровского района представляют следующие категории дорог:

1. Автодороги республиканского значения, связывающие между собой районные центры и столицу республики, протяженность 227,7 км, в том числе 125,6 км с асфальто-бетонным покрытием.

2. Автодороги районного значения, связывающие сельские населенные пункты и районные центры между собой и с автодорогами республиканского значения. Протяженность по муниципальному району составляет 148,0 км, в том числе 7,0 км с асфальтобетонным покрытием.

Плотность сети автомобильных дорог общего пользования 222 км/тыс.км2, с твердым покрытием 215 км/тыс.км2, с асфальтобетонным покрытием 78 км/тыс.км2. Существующая плотность автомобильных дорог общего пользования в районе значительно выше средней плотности по Республике, которая составляет 177 км/км2, при достаточно высокой обеспеченности автодорогами с твердым покрытием следует отметить средний удельный вес дорог с усовершенствованным типом покрытия – 54%, дороги с переходным и низшим типом покрытия (46%) требуют дальнейшего совершенствования.

Планировочный каркас территории сельского поселения Покровский сельсовет создает автодорога районного значения Федоровка-Теняево-Покровка и автодороги местного значения.

Таблица 19. Перечень автомобильных дорог общего пользования

| № п/п | Наименование автомобильных дорог общего пользования | категория дороги | Протяженность в границах сельсовета, км | тип покрытия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | асфаль-тобетон | щебень | грунт |
|  | районного значения |  |  |  |  |  |
| 1 | Федоровка-Теняево-Покровка | 4 | 7,0 | 7,0 |  |  |
|  | местного значения |  |  |  |  |  |
| 2 | Русский Сухой Изяк - Татарский Сухой Изяк- а/д Федоровка-Теняево-Покровка | 4 | 3,5 |  | 3,5 |  |
| 3 | Покровка-Старониколаевка |  | 2,0 |  | 2,0 |  |
| 4 | Старониколаевка-Новониколаевка | 4 | 3,5 |  | 3,5 |  |
| 5 | Покровка-Гороховка | 4 | 2,5 |  | 2,5 |  |
| 6 | Покровка-Ильиновка |  | 3,5 |  | 3,5 |  |
|  | Итого: |  | 22,0 | 7,0 | 15,0 |  |

Общая протяжённость автомобильных дорог общего пользования сельского поселения Покровский сельсовет составляет 22 км, (в том числе с твёрдым покрытием – 22 км).

Таблица 20. Показатели улично-дорожной сети в границах населенных пунктов

сельского поселения Покровский сельсовет

| № п/п | Наименование | Протяженность, км | Площадь, га |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | д.Покровка | 3,147 | 2,20 |
| 2 | д.Гороховка | 2,486 | 1,74 |
| 3 | д.Ильиновка | 1,547 | 1,09 |
| 4 | д.Новониколаевка | 0,685 | 0,48 |
| 5 | д.Русский Сухой Изяк | 1,698 | 1,19 |
| 6 | д.Старониколаевка | 1,648 | 1,16 |
| 7 | д.Татарский Сухой Изяк | 4,589 | 3,21 |
|  | Итого | 15,800 | 11,07 |

1. ОРГАНИЗАЦИЯ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ  НАСЕЛЕНИЯ

Потребности в пассажирских перевозках на территории Федоровского района обеспечивает транспортное предприятие Федоровское АТП – филиал ГУП «Башавтотранс», а также частные перевозчики (индивидуальные предприниматели).

Движение автобусов организовано от автостанции с.Федоровка.

Перечень маршрутов на территории Федоровского района:

- междугородные: Уфа, Стерлитамак, Салават, Мелеуз, Казань, Чебоксары, Белебей;

- пригородные: Киргиз-Мияки, Бижбуляк, Приютово,

- по населенным пунктам Федоровского района.

Маршрут междугороднего автобуса в сельском поселении Покровский сельсовет отсутствует.

Основной вид транспорта в населенных пунктах - автомобильный.

Таблица 21. По данным Администрации сельского поселения Покровский

сельсовет на территории сельского поселения зарегистрировано:

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Грузовые автомобили | шт | 4 |
| 2 | Легковые автомобили | шт | 75 |
| 3 | Автобусы | шт | 1 |
| 4 | Мотоциклы | шт | 15 |
| 5 | Тракторы | шт | 16 |
|  | Итого: |  | 111 |

Существующий уровень автомобилизации 189 маш / 1000 жит.

Гаражи для индивидуального транспорта в усадебной застройке размещены на приусадебных участках.

Объекты по обслуживанию индивидуального транспорта:

АЗС, АГЗС расположены в с.Федоровка. Техническое обслуживание легковых автомобилей производится на станции техобслуживания в с.Федоровка.

Железнодорожный транспорт. Ближайшая железнодорожная станция Мелеуз расположена в 71 км от с.Теняево. Код станции: 65320. Принадлежность: Башкирское отделение Куйбышевской железной дороги.

VII. ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

1. ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Основными водопотребителями, расположенными на территории сельского поселения Покровский сельсовет, являются населенные пункты и производственные объекты. В настоящее время хозяйственно-питьевое водоснабжение базируется на использовании подземных вод.

Источником водоснабжения д.Покровка является эксплуатационная скважина. Протяженность сетей водопровода 6,8 км по ул.Школьная, Молодежная. Количество водозаборных колонок 6 шт. Централизованное водоснабжение имеется в д.Гороховка и д.Татарский Сухой Изяк. В других населенных пунктах сельского поселения Покровский сельсовет централизованное водоснабжение отсутствует. Населённые пункты имеют локальные системы водоснабжения, забор воды осуществляется из скважин, родников, шахтных колодцев на частных подворьях, без ввода сетей в здания.

2. КАНАЛИЗАЦИЯ

Сети организованного водоотведения и ливневой канализации в населенных пунктах сельского поселения Покровский сельсовет отсутствуют. Население пользуется надворными туалетами с выгребными ямами.

- ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

Газоснабжение населенных пунктов сельского поселения Покровский сельсовет осуществляется  от АГРС с.Федоровка. Газ высокого давления поступает в д.Покровка, д.Татарский Сухой Изяк, д.Русский Сухой Изяк.

Д.Новониколаевка, д.Старониколаевка, д.Гороховка, д.Ильиновка, не газифицированы.

Основными потребителями газа являются:

- котельные общественных и административно-бытовых зданий, подключение которых предусмотрено к газопроводу среднего давления Р< 0,3МПа;

- жилые дома, отопление которых предусмотрено от газовых котлов типа АОГВ,  установленных в каждом доме. Газоснабжение жилых домов осуществляется сетевым газом низкого давления Р< 0,003 МПа.

Газоснабжение жилых домов производится после понижения давления в ГРП и ШРП (2 объекта).

4. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

Основными потребителями тепла на территории сельского поселения Покровский сельсовет являются жилая застройка, общественные здания, объекты здравоохранения, культуры и промышленные предприятия. Теплоснабжение общественных зданий обеспечивается за счет собственных котельных.

Теплоснабжение жителей населенных пунктов осуществляется за счет индивидуальных источников (индивидуальные котлы, печное отопление).

5.ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

Электроснабжение населенных пунктов сельского поселения Покровский сельсовет осуществляется ОАО «Башкирэнерго» от распределительной подстанции «Рассвет» 35/10 кВ мощностью 4000 кВА. Распределение электроэнергии по сельским потребителям осуществляется по воздушным линиям 10 кВ.

Количество трансформаторов, установленных в населенных пунктах - 16:

д.Покровка – 6,

д.Новониколаевка – 1,

д.Старониколаевка – 1,

д.Гороховка – 2,

д.Ильиновка – 1,

д.Татарский Сухой Изяк – 4,

д.Русский Сухой Изяк – 1.

Обслуживанием энергетического хозяйства занимается Федоровский РЭС.

6. ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ

Услуги стационарной связи предоставляет ОАО «Башинформсвязь». Телефонизация населенных пунктов сельского поселения Покровский сельсовет осуществляется от АТС ОАО «Башинформсвязь» типа М-200. Монтированная емкость АТС 180 номеров, количество абонентов 180. Год ввода АТС в эксплуатацию 1990г. Абонентская разводка по населенным пунктам подземная.

Большая часть территории муниципального района входит в зону покрытия сотовой связью. На рынке услуг сотовой связи действуют три федеральных оператора ОАО «МТС», ОАО «Билайн», ОАО «Мегафон».

ТЕЛЕВИДЕНИЕ,  РАДИОФИКАЦИЯ

Устойчивый прием телевизионных и радиопрограмм обеспечивают телевизионные ретрансляторы, установленные в с.Федоровка.

VIII. САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ

Существующее состояние санитарной очистки

Очистка территории сельского поселения Покровский сельсовет – одно из важнейших мероприятий, направленных на обеспечение экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения и охрану окружающей среды. Актуальнейшей  проблемой является  размещение твердых бытовых отходов (ТБО), количество которых с каждым годом увеличивается в связи с поступлением на рынок сбыта упакованной продукции. Отходы вывозятся на свалки, которые эксплуатируются без соответствующего проекта систем инженерных сооружений и не соответствуют природоохранным и санитарным требованиям. Негативное влияние свалок ТБО на окружающую среду обусловлено, прежде всего, образованием в результате биологического распада органических отходов газа, состоящего из метана и углекислого газа. В результате возникает опасность воздействия на воздушный бассейн (удушающие и токсические запахи, возможное возникновение  пожаров) и водный бассейн (загрязнение дренажных вод).

Стихийные свалки образуются вблизи жилых массивов, в оврагах, в поймах рек с высоким стоянием грунтовых вод с последующим выносом сильно загрязненных дренажных вод в водные объекты.

Загрязненные подземные и поверхностные воды в окрестностях таких свалок представляют опасность не только для питьевого водоснабжения населения, но и для технического водоснабжения в сельском хозяйстве.

В населенных пунктах существующих мусоросборочных площадок с асфальтовым покрытием нет. Сбор и вывоз ТБО в населенных пунктах сельского поселения Покровский сельсовет осуществляется силами и средствами сельского поселения или по договору с обслуживающей  специализированной организацией.

Объекты размещения биологических отходов

По данным служб Федоровского муниципального района на территории сельского поселения Покровский сельсовет в северо-восточном направлении от д.Татарский Сухой Изяк располагается скотомогильник.

Согласно Ветеринарно-санитарным правилам сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов, ответственность за устройство, санитарное состояние и оборудование скотомогильников возлагается на местную администрацию.

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 санитарно-защитная зона скотомогильника составляет 1000 м.

IХ. ОРГАНИЗАЦИЯ КЛАДБИЩ

В северо-восточном направлении от д.Покровка расположено действующее кладбище площадью 1,07 га, заполненность кладбища 80%.

В восточном направлении от д.Русский Сухой Изяк расположено действующее кладбище площадью 0,33 га, заполненность кладбища 80%.

В юго-восточной части д.Татарский Сухой Изяк расположено действующее кладбище площадью 1,17 га, заполненность кладбища 80%.

В западном направлении от д.Ильиновка расположено действующее кладбище площадью 0,22 га, заполненность кладбища 80%.

В западном направлении от д.Гороховка расположено действующее кладбище площадью 0,90 га, заполненность кладбища 70%.

В южном направлении от д.Новониколаевка расположено действующее кладбище площадью 0,07 га, заполненность кладбища 60%. В западном направлении от д.Новониколаевка расположено недействующее кладбище площадью 0,14 га.

В границах сельского поселения Покровский сельсовет расположены кладбища общей площадью 3,90 га. Свободные территории действующих кладбищ по данным Администрации сельского поселения составляют 0,86 га.